Домкраты гидравлические грузовые.

- Предназначены для подъема и перемещения груза при проведении монтажно-демонтажных и подъемных работ;

- Одностороннее действие, пружинный возврат штока;

- Высокопрочная опора из закаленной стали, устанавливаемая на шток, предохраняет его от повреждения;

- Рифленая поверхность опоры предотвращает скольжение груза;

- Модели грузоподъемностью свыше 50 т рекомендуется оснащать предохранительным краном, который предотвращает самопроизвольный слив гидравлической жидкости из полости домкрата в случае аварийного повреждения насоса или рукава высокого давления;

- Домкраты грузоподъемностью свыше 100 т рекомендуем оснащать плавающими опорами, позволяющими снизить радиальные нагрузки на шток;

- домкраты работают от ручных насосов и насосных станций.

| Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | d, мм | h, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДГ5П200 | 5 | 200 | 150 | 25 | 30 | 45х119х294 | 3 |
| ДГ10П200 | 10 | 200 | 310 | 38 | 20 | 62х146х297 | 5,5 |
| ДГ20П200 | 20 | 200 | 680 | 58 | 35 | 88х162х310 | 13 |
| ДГ30П200 | 30 | 200 | 900 | 68 | 35 | 105х179х325 | 17,5 |
| ДГ50П200 | 50 | 200 | 1440 | 85 | 35 | 128х202х339 | 22 |
| ДГ100П50 | 109,8 | 50 | 770 | 72 | 40 | 180х260х188 | 31,6 |
| ДГ100П100 | 100 | 100 | 1540 | 120 | 40 | 185х265х272 | 54 |
| ДГ200П150 | 202 | 150 | 4253 | 130 | 40 | 322х319х305 | 95 |
| ДГ400П250 | 400 | 250 | 12272 | 160 | 50 | 410х407х490 | 270 |