Домкраты универсальные.

- Наличие резьбы на корпусе,  защищенной грязезащитным кожухом, и резьбы на штоке, а также резьбовых отверстий в основании обеспечивает неограниченные возможности применения, в том числе в специальных приспособлениях (прессах, трубогибах, съемниках и проч.)

- Односторонне действие, пружинный возврат штока;

- Высокопрочная опора из закаленной стали, устанавливаемая на шток, предохраняет его от повреждения;

- Рифленая поверхность опор предотвращает скольжение груза;

- Модели грузоподъемностью 10, 15, 35, 50 тс для создания прочной опорной поверхности и устойчивости могут комплектоваться поддомкратными опорами;

- домкраты работают от ручных насосов и насосных станций.

| Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | d, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУ5П100 | 5,6 | 100 | 80 | 25 | 42х106х191 | 1,9 |
| ДУ10П100 | 11,3 | 100 | 160 | 35 | 60х140х196 | 3,8 |
| ДУ10П150 | 11,3 | 150 | 238 | 35 | 60х140х246 | 4,8 |
| ДУ15П250 | 14,1 | 250 | 490 | 36 | 70х134х410 | 9,8 |
| ДУ20П100 | 23,6 | 100 | 332 | 58 | 85х149х222 | 8,5 |
| ДУ20П150 | 23,6 | 150 | 498 | 58 | 85х149х272 | 10,2 |
| ДУ20П360 | 22,2 | 360 | 1122 | 58 | 85х149х552 | 19,4 |
| ДУ35П50 | 35,8 | 50 | 251 | 60 | 108х172х179 | 10,5 |
| ДУ35П150 | 35,8 | 150 | 754 | 60 | 108х172х279 | 16 |
| ДУ50П50 | 56 | 50 | 392 | 72 | 130х210х169 | 14,4 |
| ДУ50П150 | 56 | 150 | 1178 | 72 | 190х210х269 | 23 |
| ДУ100П150 | 109,8 | 150 | 2309 | 72 | 240х264х280 | 46 |