Домкраты двухсторонние.

- Модели серии ДУ…Г… оснащены резьбой на корпусе, которая позволяет закрепить их в каком либо устройстве;

- Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов, когда гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к следующему циклу;

- Оснащены предохранительным клапаном,  который защищает штоковую полость от перегрузок, вызванных непреднамеренным превышением номинального давления;

- Модели ДГ400Г250С и ДГ500Г250СП  снабжены кольцевыми подкладками для страховки груза при его подъеме, которые попарно подкладываются под сферическую опору, охватывая шток, а также имеют плавающую  сферическую опору, компенсирующую радиальные нагрузки на шток, что позволяет использовать цилиндры для подъема пролетных строений мостов;

- Рекомендуется оснащать плавающими опорами.

| Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | d, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальные |
| ДУ35Г150 | 35,8 | 150 | 754 | 60 | 145х224х316 | 20 |
| ДУ50Г150 | 56 | 150 | 1178 | 72 | 190х267х324 | 33,5 |
| ДУ50Г300 | 50 | 300 | 2126 | - | 128х202х490 | 50 |
| ДУ100Г150 | 109,6 | 150 | 2309 | 72 | 240х320х346 | 63,5 |
| ДУ100Г300 | 100 | 300 | 3980 | - | 178х252х500 | 83 |
| ДУ200Г150 | 200 | 150 | 4253 | - | 248х318х400 | 129 |
| ДУ200Г300 | 200 | 300 | 8506 | - | 248х322х550 | 169 |
| Грузовые |
| ДГ200Г150 | 202 | 150 | 3017 | 130 | 320х360х332 | 109,5 |
| ДГ400Г250*** | 400 | 250 | 7950 | 160 | 410х440х540 | 310 |
| ДГ400Г250СП*** | 400 | 250 | 7950 | 320 | 410х440х587 | 451* |
| ДГ500Г250 | 504 | 250 | 9500 | 160 | 460х490х600 | 425 |
| ДГ500Г250СП | 504 | 250 | 9600 | 320 | 458х490х647 | 589* |
| ДГ600Г300** | 603 | 300 | 11520 | 160 | 490х520х650 | 545 |

*- масса домкрата со страховочными кольцами;

** - давление 75 МПа;

*** - давление 80 МПа.