Домкраты тянущие.

- Предназначены для перемещения грузов и создания тянущего усилия при выполнении ремонтных работ;

- Оптимальное решение для стягивания частей корпуса судов, металлоконструкций для дальнейшего скрепления или сварки;

- Два исполнения: модели ДО...П... одностороннего действия, с пружинным возвратом штока, модели ДО...Г... -- двухстороннего действия с гидравлическим возвратом штока;

- Предназначены для работы в любом пространственном положении;

- Легко стыкуются с различными исполнительными механизмами и устройствами;

- Домкраты работают от ручных насосов и насосных станций.

| Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | Резьба, d, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Односторонние |
| ДО8П150 | 8,2 | 150 | 174 | М30х2 | 86х134х735 | 11,5 |
| ДО10П150 | 10,9 | 250 | 400 | М42х2 | 85х165х960 | 19,3 |
| ДО30П150 | 30 | 150 | 660 | М36х2 | 125х205х820 | 30 |
| ДО30П200 | 30 | 200 | 890 | М36х2 | 125х205х920 | 33 |
| ДО50П150 | 50 | 150 | 1150 | М48х2 | 140х220х840 | 38 |
| ДО50П200 | 50 | 200 | 1515 | М48х2 | 140х220х940 | 41 |
| ДО100П150 | 100 | 150 | 2250 | М68х2 | 234х314х1175 | 165 |
| Двухсторонние |
| ДО30Г150 | 30 | 150 | 660 | М36х2 | 125х205х785 | 33,5 |
| ДО30Г200 | 30 | 200 | 890 | М36х2 | 125х205х935 | 36,5 |
| ДО50Г150 | 50 | 150 | 1150 | М48х2 | 140х220х855 | 40,4 |
| ДО50Г200 | 50 | 200 | 1515 | М48х2 | 140х220х955 | 44,5 |
| ДО100Г150 | 100 | 150 | 2160 | М68х2 | 216х296х1243 | 155 |