Домкраты с полым штоком.

- Предназначены для подъема и перемещения грузов, а полый шток позволяет использовать их для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.п.;

- Два исполнения: модели ДП...П... -- одностороннего действия, с пружинным возвратом штока; модели ДП...Г... -- двухстороннего действия с гидравлическим возвратом штока;

- Модель ДП15П50 оснащается тремя опорами:

- с гладким отверстием,

- с резьбовым отверстием,

- без отверстия;

- Предназначены для работы в любом пространственном положении;

- Домкраты работают от ручных насосов и насосных станций.

| Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | d, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Односторонние |
| ДП15П150 | 15,7 | 50 | 112 | 29 | 80х144х173 | 5,3 |
| ДП20П50 | 20 | 50 | 158,4 | 27 | 98х172х162 | 7,4 |
| ДП30П63 | 30 | 63 | 300,6 | 33 | 115х189х178 | 10,9 |
| ДП50П75 | 50 | 75 | 650 | 54 | 159х233х235 | 28,1 |
| ДП100П75 | 100 | 75 | 1049 | 80 | 216х290х254 | 52,5 |
| Двухсторонние |
| ДП10Г254 | 10 | 254 | 365 | 20 | 70х144х406 | 11 |
| ДП30Г210 | 30 | 210 | 928 | 33 | 115х189х425 | 24 |
| ДП50Г156 | 50 | 156 | 1106 | 54 | 159х233х380х | 38 |
| ДП100Г168 | 100 | 168 | 2230 | 80 | 216х290х382 | 51 |