Цилиндры гидравлические силовые.

- Резьбовые отверстия в основании позволяют надежно закреплять цилиндр на опорной поверхности, а шток с внутренней резьбой позволяет присоединять цилиндры к различным устройствам;

- Оснащены эластичными многокромочными уплотнениями и высокопрочными опорно-направляющими кольцами, позволяющими цилиндру работать при значительных радиальных нагрузках на шток;

- Предохранительный клапан в штоковой полости защищает гидроцилиндр от превышения номинального давления при неплотном соединении быстроразъемных полумуфт;

- Оснащены плавающими опорами, позволяющими снизить радиальные нагрузки на шток при внецентренном нагружении (кроме модели ЦС20Г250);

- Модель ЦС20Г250 оснащена гидрозамком;

- Домкраты работают от насосных станций.

| Модель | Грузоподъемность, тс | Тяговое усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | Резьба | Габариты, мм (LxBxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D1 | D2 |  |  |
| ЦС20Г250 | 20 | 13 | 250 | 830 | М27 | М27 | 150х578х125 | 22 |
| ЦС100Г160 | 100 | 50 | 160 | 2463 | М16 | М68х3 | 180х260х365 | 58,8 |
| ЦС100Г250 | 100 | 50 | 250 | 3848 | М16 | М68х3 | 180х260х465 | 69,1 |
| ЦС100Г320 | 109,8 | 42 | 320 | 3400 | М16 | М68х3 | 180х290х570 | 92 |
| ЦС100Г400 | 100 | 50 | 400 | 6158 | М16 | М68х3 | 180х260х605 | 86,4 |
| ЦС100Г500 | 100 | 50 | 500 | 7697 | М16 | М68х3 | 180х260х705 | 97,9 |
| ЦС100Г360 | 100 | 50 | 630 | 9698 | М16 | М68х3 | 180х260х835 | 113 |
| ЦС100Г800 | 100 | 50 | 800 | 12015 | М16 | М68х3 | 180х860х1005 | 133 |
| ЦС200Г160 | 200 | 75 | 160 | 5027 | М20 | М115х3 | 245х325х370 | 104 |
| ЦС200Г250 | 200 | 75 | 250 | 7854 | М20 | М115х3 | 245х325х530 | 122,2 |
| ЦС200Г320 | 200 | 75 | 320 | 10053 | М20 | М115х3 | 245х325х610 | 136,6 |
| ЦС200Г400 | 200 | 75 | 400 | 12566 | М20 | М115х3 | 245х325х610 | 150,3 |
| ЦС200Г500 | 200 | 75 | 500 | 19792 | М20 | М115х3 | 245х325х710 | 170,9 |
| ЦС200Г630 | 200 | 75 | 630 | 19792 | М20 | М115х3 | 245х325х840 | 197,7 |
| ЦС200Г800 | 200 | 75 | 800 | 25133 | М20 | М115х3 | 245х325х1010 | 232,7 |
| ЦС200Г1000 | 200 | 75 | 1000 | 31416 | М20 | М115х3 | 245х325х1210 | 273,8 |
| ЦС200Г1250 | 200 | 75 | 1250 | 39270 | М20 | М115х3 | 245х325х1460 | 325,3 |