Домкраты гидравлические алюминиевые.

- Домкраты алюминиевые в два раза легче домкратов той же грузоподъемности, изготовленных из стали;

- Оснащены ручками для переноски;

- Одностороннее действие, пружинный возврат штока;

- Высокопрочная опора из закаленной стали, устанавливаемая на шток, предохраняет его от повреждения, а рифленая поверхность предотвращает соскальзывание груза;

- Корпус домкратов имеет специальное покрытие, исключающее искрообразование, что позволяет применять его во взрыво- и пожароопасных производствах;

- Предназначены для работы в любом пространственном положении;

- Домкраты работают от ручных насосов и насосных станций.

| Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | D, мм | H, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДГА20П50 | 20 | 50 | 145 | 52 | 25 | 96Х170Х127 | 2,3 |
| ДГА20П100 | 20 | 100 | 340 | 52 | 25 | 96Х170Х177 | 3 |
| ДГА20П150 | 20 | 150 | 435 | 52 | 25 | 69Х170Х227 | 3,5 |
| ДГА30П50 | 30 | 50 | 220 | 62 | 35 | 108Х182Х137 | 5 |
| ДГА30П100 | 30 | 100 | 440 | 62 | 35 | 108Х182Х187 | 6,2 |
| ДГА30П150 | 30 | 150 | 660 | 62 | 35 | 108Х182Х237 | 7,5 |
| ДГА50П50 | 50 | 50 | 335 | 78 | 35 | 136Х210Х150 | 8,5 |
| ДГА50П100 | 50 | 100 | 710 | 78 | 35 | 136Х210Х200 | 11 |
| ДГА50П150 | 50 | 150 | 1070 | 78 | 35 | 136Х210Х250 | 12,5 |
| ДГА100П50 | 100 | 50 | 660 | 105 | 40 | 198Х272Х185 | 16 |
| ДГА100П100 | 100 | 100 | 1320 | 105 | 40 | 198Х272Х235 | 21 |
| ДГА100П150 | 100 | 150 | 1980 | 105 | 40 | 198Х272Х285 | 25 |