Домкраты гидравлические с фиксирующей гайкой.

Предохранительная гайка позволяет фиксировать груз в поднятом положении в течении длительного времени, обеспечивая безопасную работу с поднятым грузом;

- Одностороннего действия с пружинным возвратом штока;

- Могут комплектоваться предохранительными кранами, которые предотвращают самопроизвольный слив гидравлической жидкости из полости домкрата в случае аварийного повреждения насоса или рукава высокого давления;

- Домкраты грузоподъемностью свыше 100 т рекомендуем комплектовать плавающими опорами, позволяющими снизить радиальные нагрузки на шток;

- Домкраты работают от ручных насосов и насосных станций.

| Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | D, мм | H, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДГ50П150Г | 50 | 150 | 1207 | 85 | 35 | 125Х205Х306 | 27 |
| ДГ50П200Г | 50 | 200 | 1141 | 90 | 39 | 255Х211Х424 | 38 |
| ДГ100П150Г | 109,8 | 150 | 2309 | 72 | 40 | 240Х260Х344 | 58 |
| ДГ100П230Г | 100 | 230 | 4918 | 160 | 39 | 313х317х499 | 95 |
| ДГ200П150Г | 202 | 150 | 4260 | 130 | 40 | 322х322х360 | 120 |
| ДГ200П230Г | 200 | 230 | 6521 | 185 | 60 | 397х383х615 | 224 |
| ДГ400П250Г | 400 | 250 | 12272 | 160 | 50 | 408х410х550 | 320 |
| ДГ500П250Г | 504 | 250 | 17900 | 160 | 60 | 380х457х615 | 445 |

Примечание: модель ДГ400П250Г работает на номинальном давлении 80Мпа.