Домкраты гидравлические автономные с низким подхватом.

- Предназначены для поднятия, позиционирования оборудования, тяжелых металлических конструкций, подпорки тяжелонагруженных каркасов и других грузов, а также для работы при ремонте, монтажно-демонтажных, сборочных и транспортно-складских операциях и т.д.;

- Оснащены подхватами, которые позволяют поднимать объекты в ситуациях, когда доступен небольшой зазор;

- Рифленая поверхность опоры и подхвата предотвращает скольжение груза;

- Встроенный насос со съемной ручкой позволяет быстро и эффективно выполнять работы по подъему тяжестей;

- Оснащены пружинами возврата, которые позволяют быстро вернуть шток в исходное положение;

- Для переноски и установки в рабочее положение оснащены ручками

| Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Высота подхвата,h, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА5П150К | 5,2/2,5 | 150 | 20 | 210х210х263 | 16,7 |
| ДА12П200К | 12/6 | 200 | 28 | 180х272х277 | 29,3 |
| ДА20П150К | 20,2/10 | 150 | 28 | 230х277х306 | 36,7 |
| ДА30П160К | 30/15 | 160 | 32 | 273х308х353 | 42 |