Съемники со встроенным приводом.

- Идеальное решение для демонтажа посаженных с натягом втулок, подшипников, зубчатых колес, шестерен и шкивов;

- Встроенный насос со съемной ручкой, вращающийся на 3600, позволяет быстро и эффективно выполнять работы по демонтажу  деталей;

- Для компенсации расстояния между штоком и деталью силовой модуль имеет возможность перемещения вдоль оси и фиксации при помощи стопора.

- Детали имеют эффективное антикоррозийное покрытие.

| Модель | Кол-во захватов | Усилие, тс | Максимальный внешний диаметр, мм | Максимальная глубина захвата, мм | Ход поршня, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГА306 | 3 | 6 | 200 | 152 | 82 | 4,9 |
| СГА308 | 3 | 8 | 250 | 190 | 82 | 6,6 |
| СГА310 | 3 | 10 | 280 | 182 | 55 | 5,6 |
| СГА312 | 3 | 12 | 305 | 220 | 82 | 7,6 |
| СГА315 | 3 | 15 | 280 | 229 | 82 | 8 |
| СГА320 | 3 | 20 | 356 | 259 | 82 | 10 |
| СГА325 | 3 | 25 | 406 | 300 | 110 | 20 |
| СГА330 | 3 | 30 | 540 | 375 | 110 | 25 |