Съемники гидравлические.

- Предназначены для демонтажа различных деталей и узлов (шкивы, шестерни, втулки), имеющих насадку с натягом.

- 2 типа конструкции: 2-захватные для работы в ограниченном пространстве и 3-захватные для обеспечения надежного захвата;

- Фиксируемое положение захватов во всем диапазоне съема у большинства моделей;

- Модели СГ215 СГ315 имеют возможность захвата за внутренний и наружный контур детали;

| Модель | Кол-во захватов | Усилие, тс | Внутренний диаметр снимаемой детали, мм | Диапазон наружных диаметров снимаемой детали, мм | Глубина захвата, мм | Габариты, мм (ВхLхН) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГ205 | 2 | 5,6 | - | 15…160 | 220 | 75х263х420 | НРГ 7004 |
| СГ305 | 3 | 5,6 | - | 15…160 | 220 | 120х263х420 | НРГ 7004 |
| СГ215 | 2 | 14,1 | max 420 | 35…380 | 250 | 150х440х750 | НРГ 7010 |
| СГ315 | 3 | 14,1 | max 420 | 35…380 | 250 | 160х440х750 | НРГ 7010 |
| СГ320 | 3 | 22,2 | - | 66…460 | 360 | 220х536х920 | НРГ 7020 |
| СГ335 | 2/3 | 35,8 | - | 150…500 | 500 | 670х590х860 | НРГ 7010 |
| СГ356 | 3 | 56 | - | 300…600 | 540 | 520х600х860 | НРГ 7020 |