Съемники с увеличенной глубиной захвата  TMHP50/570

- Мощный самоцентрирующийся гидравлический съемник с тяговым усилием 50 тонн и увеличенной глубиной захвата (570 мм), предназначенный для демонтажа крупных подшипников и других деталей;

- Рычажная система обеспечивает самоустановку и параллельность захватов в любом положении, исключая срыв съемника при демонтаже деталей;

- Для компенсации расстояния между торцом вала и опорной поверхностью штока имеет винт с наконечником, который завинчивается до упора перед нагнетанием масла в гидроцилиндр;

- Высокое рабочее давление обеспечивает большое тяговое усилие, которое позволяет без труда снимать самые крупные детали.

| Модель | Количество захватов | Усилие, тс | Максимальное давление, МПа | Внешний диаметр, мм | Глубина захвата, мм | Ход поршня, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМНР50/570 | 3 | 50 | 80/800 | 310-506 | 570 | 40 | 56 |