Съемники хомуты с гидроусилителем серии  TMBS

- Обеспечивают возможность приложения тягового усилия к внутреннему кольцу подшипника — нагрузка не передается через тела качения, что сводит к минимуму риск повреждения подшипника;

- Конструкция хомута обеспечивает надежный захват в том случае, когда форма детали не позволяет использовать обычный съемник;

- Большая глубина захвата (до 860 мм) позволяет снимать детали, глубоко посаженные на вал;

- Модели TMBS100 и TMBS150 оснащены гидроусилителем (развиваемое усилие 8 тс), что существенно облегчает демонтаж;

- Регулируемые глубина и диаметр захвата позволяют легко настраивать съемник для различной длины вала и размера детали;

- Модели TMBS100 и TMBS150 помимо основных, комплектуются тремя парами дополнительных стоек: ТMBS100 — длиной 125 мм и 285 мм (две пары); TMBS150 — длиной 125 мм и 250 мм (две пары), а также удлинителем штока длиной 100 и 150 мм, соответственно, и наконечником;

- Детали имеют эффективное антикоррозийное покрытие;

- Поставляются в удобных металлических кейсах.

| Модель | Усилие, тс | Внешний диаметр, мм | Глубина захвата, мм | Ход поршня, мм | Габариты кейса, мм (BxLxH) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMBS50 | 3 | 0-50 | 115 | - | 180x285x55 | 2,5 |
| TMBS100 | 8 | 20-100 | 870 | 14 | 380x580x60 | 16 |
| TMBS150 | 8 | 35-150 | 860 | 14 | 380x580x60 | 22 |