Съемники механические с предохранителем серии TMMA.

- Оснащены предохранителем, который разрушается при приложении чрезмерного усилия, защищая детали съемника и демонтируемой детали от повреждения;

- Пружинный механизм с самоблокирующимися захватами позволяет быстро произвести установку съемника на необходимый диаметр захвата;

- Удобство в работе благодаря эргономичной конструкции;

- Исполнение лап обеспечивает надежный захват;

- Конструкция наконечника снижает риск повреждения вала;

- В комплект поставки входят 3 (три)  сменных предохранителя и сменные наконечники;

- Каждый съемник комплектуется специальной смазкой для винтового механизма.

| Модель | Усилие, тс | Количество захватов | Внешний диаметр, мм | Глубина захвата, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТММА3 | 3 | 3 | 36-150 | 150 | 2,7 |
| ТММА5 | 5 | 3 | 52-200 | 200 | 4,1 |
| ТММА8 | 8 | 3 | 75-250 | 250 | 8,2 |